## Slide 1: به نام خدا

## Slide 2: فهرست
استاندارد ها
موسيقي و معماري

## Slide 3: استاندارد ها
اداري
آموزشي
فرهنگي
لابي
خدمات

## Slide 4: اداري
اتاق مديريت ، نگهباني ، دبيرخانه ، اتاق اساتيد كه صرفا ابعاد معقول و بهره گيري از نور و ديد مناسب مد نظر مي باشد اما حدودا براي هر يك به 9 متر مربع مكان نيازمنديم

## Slide 5: آموزشي
كلاس هاي تئوري
كلاس هاي عملي

## Slide 6: كلاس هاس تئوري
آنچه در اين كلاس ها اهميت دارد استفاده از نور طبيعي و تهويه مناسب فضاست .سطح تابش نور خورشيد بايد 20 تا50 درصد سطح كلاس باشد .

## Slide 7: كلاس هاي عملي
فضاي معقول جهت حركت هنرجويان
تامين نور و منظر
آوردن طبيعت به درون فضا
عرض كلاس عملي در زماني كه از يك طرف نورگير باشد بين 5-7 متر و نورگير از دو طرف بين 5-8/4 متر
سرانه سطوح اشغالي يك هنرجو در اين كلاس ها 2تا 2/5 متر مربع
ارتفاع سقف كارگاه معمولا 3/6مترو سطح پنجره معادل 35تا 50 درصد كف

## Slide 9: فرهنگي
سالن
1-انواع صحنه
3-فضاهاي ضروري سالن
2-استاندارد سالن

## Slide 10: صحنه نمايش قلب خانه موسيقي مي باشد
انواع صحنه
1- سن با زاويه 360
5- سن با زاويه 0
3- سن با زاويه 180
2- سن با زاويه 220-210
4- سن با زاويه 135

## Slide 12: استاندارها
حداكثر فاصله هر صندلي از درب خروجي 15 متر
حداكثر فاصله هر صندلي از راهروي جانبي 4/5 متر
ابعادصندلي ها حداقل به عرض 45و حداكثر 110سانتي متر
بهترين چينش صندلي ها قوسي
اندازه سالن براي هر تماشاچي حدودا 2 متر مربع
در هر رديف حداقل 16 صندلي
نسبت محل آخرين رديف صندلي به پرده آپارات بايد 3/2 باشد
حداقل فاصله آپارات از ديوار 1/20 متر
پهناي راهروي سالن 2/10تا 3
ورودي ها و خروجي ها در معرض ديد و حداقل 2 درب خروجي در سالن هاي چند منظوره سالن هاي زير 100نفر يك درب
حداقل فاصله خروجي دو درب از يكديگر 5 متر

## Slide 13
قرارگيري صندلي ها با توجه به رديف اول
رديف اول ديد كامل به صحنه
و اعمال شيب 10درصد جهت ديد رديف هاي عقب
فاصله بين دو رديف صندلي 80تا 110

## Slide 14
فضاهاي ضروري سالن
1-انبار موقت
8- اتاق نور و صدا
7- فضاي تمرين
6- اتاق انتظار
5- اتاق گريم
4- آرشيو لباس
3- رختكن
2-رختشويخانه

## Slide 15: لابي
رساندن مفهوم تجمع در هنر و نياز به فضاي بزرگ
تداعي معماري در اين فضا شكل ميگيرد
راهروهاي ارتباطي بايد حداقل 2/4 متر داشته باشد

## Slide 17
خدمات
1-رستوران
4-نمازخانه
3-سرويس ها
2-ورودي

## Slide 20: معماری و موسیقی

## Slide 23
خط معمار